## Slide 1: Grundlagen Elektronik

## Slide 2: Anekdote
Bereits Thales von Milet soll im 6. Jahrhundert v. Chr. entdeckt haben, dass Bernstein leichte Körper anzieht, wenn er vorher mit Tüchern gerieben wird. Eine Erklärung dafür konnte er zwar nicht finden, das Wort Elektrizität (vom griechischen „elektron“ für „Bernstein“) weist aber immer noch auf diese antike Entdeckung zurück.
Quelle: de.wikipedia.org

## Slide 3: Grundbegriffe in der Elektronik
Name | Einheit | Formelzeichen | Formel
Strom |  |  | 
Spannung |  |  | 
Widerstand |  |  | 
Leistung |  |  | 

## Slide 4: Grundbegriffe in der Elektronik
Name | Einheit | Formelzeichen | Formel
Strom | A (Ampère) |  | 
Spannung |  |  | 
Widerstand |  |  | 
Leistung |  |  | 

## Slide 5: Grundbegriffe in der Elektronik
Name | Einheit | Formelzeichen | Formel
Strom | A (Ampère) | I | 
Spannung |  |  | 
Widerstand |  |  | 
Leistung |  |  | 

## Slide 6: Grundbegriffe in der Elektronik
Name | Einheit | Formelzeichen | Formel
Strom | A (Ampère) | I | I =
Spannung |  |  | 
Widerstand |  |  | 
Leistung |  |  | 
Name | Einheit | Formelzeichen | Formel
Strom | A (Ampère) | I | 
Spannung |  |  | 
Widerstand |  |  | 
Leistung |  |  | 

## Slide 7: Grundbegriffe in der Elektronik
Name | Einheit | Formelzeichen | Formel
Strom | A (Ampère) | I | I =
Spannung | V (Volt) |  | 
Widerstand |  |  | 
Leistung |  |  | 
Name | Einheit | Formelzeichen | Formel
Strom | A (Ampère) | I | 
Spannung | V (Volt) |  | 
Widerstand |  |  | 
Leistung |  |  | 

## Slide 8: Grundbegriffe in der Elektronik
Name | Einheit | Formelzeichen | Formel
Strom | A (Ampère) | I | I =
Spannung | V (Volt) | U | 
Widerstand |  |  | 
Leistung |  |  | 
Name | Einheit | Formelzeichen | Formel
Strom | A (Ampère) | I | 
Spannung | V (Volt) | U | 
Widerstand |  |  | 
Leistung |  |  | 

## Slide 9: Grundbegriffe in der Elektronik
Name | Einheit | Formelzeichen | Formel
Strom | A (Ampère) | I | I =
Spannung | V (Volt) | U | U = R * I
Widerstand |  |  | 
Leistung |  |  | 
Name | Einheit | Formelzeichen | Formel
Strom | A (Ampère) | I | 
Spannung | V (Volt) | U | U = R * I
Widerstand |  |  | 
Leistung |  |  | 

## Slide 10: Grundbegriffe in der Elektronik
Name | Einheit | Formelzeichen | Formel
Strom | A (Ampère) | I | I =
Spannung | V (Volt) | U | U = R * I
Widerstand | Ω (Ohm) |  | 
Leistung |  |  | 
Name | Einheit | Formelzeichen | Formel
Strom | A (Ampère) | I | 
Spannung | V (Volt) | U | U = R * I
Widerstand | Ω (Ohm) |  | 
Leistung |  |  | 

## Slide 11: Grundbegriffe in der Elektronik
Name | Einheit | Formelzeichen | Formel
Strom | A (Ampère) | I | I =
Spannung | V (Volt) | U | U = R * I
Widerstand | Ω (Ohm) | R | 
Leistung |  |  | 
Name | Einheit | Formelzeichen | Formel
Strom | A (Ampère) | I | 
Spannung | V (Volt) | U | U = R * I
Widerstand | Ω (Ohm) | R | 
Leistung |  |  | 

## Slide 12: Grundbegriffe in der Elektronik
Name | Einheit | Formelzeichen | Formel
Strom | A (Ampère) | I | I =
Spannung | V (Volt) | U | U = R * I
Widerstand | Ω (Ohm) | R | R =
Leistung |  |  | 
Name | Einheit | Formelzeichen | Formel
Strom | A (Ampère) | I | 
Spannung | V (Volt) | U | U = R * I
Widerstand | Ω (Ohm) | R | 
Leistung |  |  | 

## Slide 13: Grundbegriffe in der Elektronik
Name | Einheit | Formelzeichen | Formel
Strom | A (Ampère) | I | I =
Spannung | V (Volt) | U | U = R * I
Widerstand | Ω (Ohm) | R | R =
Leistung | W (Watt) |  | 
Name | Einheit | Formelzeichen | Formel
Strom | A (Ampère) | I | 
Spannung | V (Volt) | U | U = R * I
Widerstand | Ω (Ohm) | R | 
Leistung | W (Watt) |  | 

## Slide 14: Grundbegriffe in der Elektronik
Name | Einheit | Formelzeichen | Formel
Strom | A (Ampère) | I | I =
Spannung | V (Volt) | U | U = R * I
Widerstand | Ω (Ohm) | R | R =
Leistung | W (Watt) | P | 
Name | Einheit | Formelzeichen | Formel
Strom | A (Ampère) | I | 
Spannung | V (Volt) | U | U = R * I
Widerstand | Ω (Ohm) | R | 
Leistung | W (Watt) | P | 

## Slide 15: Grundbegriffe in der Elektronik
Name | Einheit | Formelzeichen | Formel
Strom | A (Ampère) | I | I =
Spannung | V (Volt) | U | U = R * I
Widerstand | Ω (Ohm) | R | R =
Leistung | W (Watt) | P | P = U * I
Name | Einheit | Formelzeichen | Formel
Strom | A (Ampère) | I | 
Spannung | V (Volt) | U | U = R * I
Widerstand | Ω (Ohm) | R | 
Leistung | W (Watt) | P | P = U * I

## Slide 16: Parallel- und Reihenschaltung

## Slide 17: Parallel- und Reihenschaltung

## Slide 18: Parallel- und Reihenschaltung

## Slide 19: Parallel- und Reihenschaltung

## Slide 20: Parallel- und Reihenschaltung

## Slide 21: Parallel- und Reihenschaltung

## Slide 22: Parallel- und Reihenschaltung

## Slide 23: Parallel- und Reihenschaltung

## Slide 24: Parallel- und Reihenschaltung

## Slide 25: Parallel- und Reihenschaltung

## Slide 26: Parallel- und Reihenschaltung

## Slide 27: Parallel- und Reihenschaltung

## Slide 28: Parallel- und Reihenschaltung

## Slide 29: Parallel- und Reihenschaltung

## Slide 30: Parallel- und Reihenschaltung

## Slide 31: Parallel- und Reihenschaltung

## Slide 32: Parallel- und Reihenschaltung

## Slide 33: Parallel- und Reihenschaltung

## Slide 34: Parallel- und Reihenschaltung

## Slide 35: Parallel- und Reihenschaltung

## Slide 36: Parallel- und Reihenschaltung

## Slide 37: Parallel- und Reihenschaltung

## Slide 38: Parallel- und Reihenschaltung

## Slide 39: Parallel- und Reihenschaltung

## Slide 40: Parallel- und Reihenschaltung

## Slide 41: Parallel- und Reihenschaltung

## Slide 42: Parallel- und Reihenschaltung

## Slide 43: Parallel- und Reihenschaltung

## Slide 44: Parallel- und Reihenschaltung
In einer Parallelschaltung teilt
sich der Strom I auf.

## Slide 45: Parallel- und Reihenschaltung
In einer Parallelschaltung teilt
sich der Strom I auf.
In einer Reihenschaltung teilt
sich die Spannung U auf.

## Slide 46: Parallel- und Reihenschaltung
Weil in der Reihenschaltung an jeder Glühlampe nur die Hälfte
der Gesamtspannung anliegt, leuchten diese Glühlampen
nicht so hell, wie bei der Parallelschaltung.

## Slide 47: Reihenschaltung von Widerständen
Werden Widerstände in Reihe geschaltet, addieren sich die Einzelwerte zum Gesamtwiderstand.

## Slide 48: Reihenschaltung von Widerständen
Werden Widerstände in Reihe geschaltet, addieren sich die Einzelwerte zum Gesamtwiderstand.

## Slide 49: Berechnen von Schaltungen
Aufgabe: Berechne die Stromstärke in dieser Schaltung!

## Slide 50: Berechnen von Schaltungen
Aufgabe: Berechne die Stromstärke in dieser Schaltung!
I = U:R

## Slide 51: Berechnen von Schaltungen
Aufgabe: Berechne die Stromstärke in dieser Schaltung!
I = U:R 

## Slide 52: Berechnen von Schaltungen
Aufgabe: Berechne die Stromstärke in dieser Schaltung!
I = U:R  I = 5V : 2130 Ω =

## Slide 53: Berechnen von Schaltungen
Aufgabe: Berechne die Stromstärke in dieser Schaltung!
I = U:R  I = 5V : 2130 Ω = 0,00234 A =

## Slide 54: Berechnen von Schaltungen
Aufgabe: Berechne die Stromstärke in dieser Schaltung!
I = U:R  I = 5V : 2130 Ω = 0,00234 A = 2,34 mA

## Slide 55: Berechnen von Schaltungen
Aufgabe: Berechne den Spannungsabfall an den Widerständen R1 und R2.

## Slide 56: Berechnen von Schaltungen
Aufgabe: Berechne den Spannungsabfall an den Widerständen R1 und R2.
U1 = R1 * I

## Slide 57: Berechnen von Schaltungen
Aufgabe: Berechne den Spannungsabfall an den Widerständen R1 und R2.
U1 = R1 * I 

## Slide 58: Berechnen von Schaltungen
Aufgabe: Berechne den Spannungsabfall an den Widerständen R1 und R2.
U1 = R1 * I  330 Ω * 2,34 mA =

## Slide 59: Berechnen von Schaltungen
Aufgabe: Berechne den Spannungsabfall an den Widerständen R1 und R2.
U1 = R1 * I  330 Ω * 2,34 mA = 772,2 mV =

## Slide 60: Berechnen von Schaltungen
Aufgabe: Berechne den Spannungsabfall an den Widerständen R1 und R2.
U1 = R1 * I  330 Ω * 2,34 mA = 772,2 mV = 0,7722 V

## Slide 61: Berechnen von Schaltungen
Aufgabe: Berechne den Spannungsabfall an den Widerständen R1 und R2.
U1 = R1 * I  330 Ω * 2,34 mA = 772,2 mV = 0,7722 V
U2 = R2 * I

## Slide 62: Berechnen von Schaltungen
Aufgabe: Berechne den Spannungsabfall an den Widerständen R1 und R2.
U1 = R1 * I  330 Ω * 2,34 mA = 772,2 mV = 0,7722 V
U2 = R2 * I  1800 Ω * 2,34 mA =

## Slide 63: Berechnen von Schaltungen
Aufgabe: Berechne den Spannungsabfall an den Widerständen R1 und R2.
U1 = R1 * I  330 Ω * 2,34 mA = 772,2 mV = 0,7722 V
U2 = R2 * I  1800 Ω * 2,34 mA = 4212 mV =

## Slide 64: Berechnen von Schaltungen
Aufgabe: Berechne den Spannungsabfall an den Widerständen R1 und R2.
U1 = R1 * I  330 Ω * 2,34 mA = 772,2 mV = 0,7722 V
U2 = R2 * I  1800 Ω * 2,34 mA = 4212 mV = 4,212 V

## Slide 65: Berechnen von Schaltungen
Aufgabe: Berechne den Spannungsabfall an den Widerständen R1 und R2.

## Slide 66: Berechnen von Schaltungen
Aufgabe: Berechne den Spannungsabfall an den Widerständen R1 und R2.
U1 + U2 = Uges

## Slide 67: Berechnen von Schaltungen
Aufgabe: Berechne den Spannungsabfall an den Widerständen R1 und R2.
U1 + U2 = Uges 

## Slide 68: Berechnen von Schaltungen
Aufgabe: Berechne den Spannungsabfall an den Widerständen R1 und R2.
U1 + U2 = Uges  0,7722 V + 4,212 V =

## Slide 69: Berechnen von Schaltungen
Aufgabe: Berechne den Spannungsabfall an den Widerständen R1 und R2.
U1 + U2 = Uges  0,7722 V + 4,212 V = 4,9842 V ≈

## Slide 70: Berechnen von Schaltungen
Aufgabe: Berechne den Spannungsabfall an den Widerständen R1 und R2.
U1 + U2 = Uges  0,7722 V + 4,212 V = 4,9842 V ≈ 5V

## Slide 71: Berechnen von Schaltungen
Aufgabe: Berechne die Gesamtstromstärke und den Spannungsabfall an den Einzelwiderständen.

## Slide 72: Berechnen von Schaltungen
Lösung:

## Slide 73: Berechnen von Schaltungen
Lösung:
I = U : R

## Slide 74: Berechnen von Schaltungen
Lösung:
I = U : R  I =

## Slide 75: Berechnen von Schaltungen
Lösung:
I = U : R  I = 12 V : 5520 Ω =

## Slide 76: Berechnen von Schaltungen
Lösung:
I = U : R  I = 12 V : 5520 Ω = 2,17 mA

## Slide 77: Berechnen von Schaltungen
Lösung:
I = U : R  I = 12 V : 5520 Ω = 2,17 mA
U1 =

## Slide 78: Berechnen von Schaltungen
Lösung:
I = U : R  I = 12 V : 5520 Ω = 2,17 mA
U1 = R1 * I

## Slide 79: Berechnen von Schaltungen
Lösung:
I = U : R  I = 12 V : 5520 Ω = 2,17 mA
U1 = R1 * I  U1 =

## Slide 80: Berechnen von Schaltungen
Lösung:
I = U : R  I = 12 V : 5520 Ω = 2,17 mA
U1 = R1 * I  U1 = 820 Ω * 2,17 mA =

## Slide 81: Berechnen von Schaltungen
Lösung:
I = U : R  I = 12 V : 5520 Ω = 2,17 mA
U1 = R1 * I  U1 = 820 Ω * 2,17 mA = 1,78 V

## Slide 82: Berechnen von Schaltungen
Lösung:
I = U : R  I = 12 V : 5520 Ω = 2,17 mA
U1 = R1 * I  U1 = 820 Ω * 2,17 mA = 1,78 V
U2 =

## Slide 83: Berechnen von Schaltungen
Lösung:
I = U : R  I = 12 V : 5520 Ω = 2,17 mA
U1 = R1 * I  U1 = 820 Ω * 2,17 mA = 1,78 V
U2 = R2 * I

## Slide 84: Berechnen von Schaltungen
Lösung:
I = U : R  I = 12 V : 5520 Ω = 2,17 mA
U1 = R1 * I  U1 = 820 Ω * 2,17 mA = 1,78 V
U2 = R2 * I  U2 =

## Slide 85: Berechnen von Schaltungen
Lösung:
I = U : R  I = 12 V : 5520 Ω = 2,17 mA
U1 = R1 * I  U1 = 820 Ω * 2,17 mA = 1,78 V
U2 = R2 * I  U2 = 4700 Ω * 2,17 mA =

## Slide 86: Berechnen von Schaltungen
Lösung:
I = U : R  I = 12 V : 5520 Ω = 2,17 mA
U1 = R1 * I  U1 = 820 Ω * 2,17 mA = 1,78 V
U2 = R2 * I  U2 = 4700 Ω * 2,17 mA = 10,199 V

## Slide 87: Berechnen von Schaltungen
Lösung:

## Slide 88: Berechnen von Schaltungen
Lösung:
I = U : R

## Slide 89: Berechnen von Schaltungen
Lösung:
I = U : R  I =

## Slide 90: Berechnen von Schaltungen
Lösung:
I = U : R  I = 3 V : 10880 Ω =

## Slide 91: Berechnen von Schaltungen
Lösung:
I = U : R  I = 3 V : 10880 Ω = 0,276 mA

## Slide 92: Berechnen von Schaltungen
Lösung:
I = U : R  I = 3 V : 10880 Ω = 0,276 mA
U1 =

## Slide 93: Berechnen von Schaltungen
Lösung:
I = U : R  I = 3 V : 10880 Ω = 0,276 mA
U1 = R1 * I

## Slide 94: Berechnen von Schaltungen
Lösung:
I = U : R  I = 3 V : 10880 Ω = 0,276 mA
U1 = R1 * I  U1 =

## Slide 95: Berechnen von Schaltungen
Lösung:
I = U : R  I = 3 V : 10880 Ω = 0,276 mA
U1 = R1 * I  U1 = 180 Ω * 0,276 mA =

## Slide 96: Berechnen von Schaltungen
Lösung:
I = U : R  I = 3 V : 10880 Ω = 0,276 mA
U1 = R1 * I  U1 = 180 Ω * 0,276 mA = 0,05 V

## Slide 97: Berechnen von Schaltungen
Lösung:
I = U : R  I = 3 V : 10880 Ω = 0,276 mA
U1 = R1 * I  U1 = 180 Ω * 0,276 mA = 0,05 V
U2 =

## Slide 98: Berechnen von Schaltungen
Lösung:
I = U : R  I = 3 V : 10880 Ω = 0,276 mA
U1 = R1 * I  U1 = 180 Ω * 0,276 mA = 0,05 V
U2 = R2 * I

## Slide 99: Berechnen von Schaltungen
Lösung:
I = U : R  I = 3 V : 10880 Ω = 0,276 mA
U1 = R1 * I  U1 = 180 Ω * 0,276 mA = 0,05 V
U2 = R2 * I  U2 =

## Slide 100: Berechnen von Schaltungen
Lösung:
I = U : R  I = 3 V : 10880 Ω = 0,276 mA
U1 = R1 * I  U1 = 180 Ω * 0,276 mA = 0,05 V
U2 = R2 * I  U2 = 3900 Ω * 0,276 mA =

## Slide 101: Berechnen von Schaltungen
Lösung:
I = U : R  I = 3 V : 10880 Ω = 0,276 mA
U1 = R1 * I  U1 = 180 Ω * 0,276 mA = 0,05 V
U2 = R2 * I  U2 = 3900 Ω * 0,276 mA = 1,08 V

## Slide 102: Berechnen von Schaltungen
Lösung:
I = U : R  I = 3 V : 10880 Ω = 0,276 mA
U1 = R1 * I  U1 = 180 Ω * 0,276 mA = 0,05 V
U2 = R2 * I  U2 = 3900 Ω * 0,276 mA = 1,08 V
U3 =

## Slide 103: Berechnen von Schaltungen
Lösung:
I = U : R  I = 3 V : 10880 Ω = 0,276 mA
U1 = R1 * I  U1 = 180 Ω * 0,276 mA = 0,05 V
U2 = R2 * I  U2 = 3900 Ω * 0,276 mA = 1,08 V
U3 = R3 * I

## Slide 104: Berechnen von Schaltungen
Lösung:
I = U : R  I = 3 V : 10880 Ω = 0,276 mA
U1 = R1 * I  U1 = 180 Ω * 0,276 mA = 0,05 V
U2 = R2 * I  U2 = 3900 Ω * 0,276 mA = 1,08 V
U3 = R3 * I  U3 =

## Slide 105: Berechnen von Schaltungen
Lösung:
I = U : R  I = 3 V : 10880 Ω = 0,276 mA
U1 = R1 * I  U1 = 180 Ω * 0,276 mA = 0,05 V
U2 = R2 * I  U2 = 3900 Ω * 0,276 mA = 1,08 V
U3 = R3 * I  U3 = 6800 Ω * 0,276 mA =

## Slide 106: Berechnen von Schaltungen
Lösung:
I = U : R  I = 3 V : 10880 Ω = 0,276 mA
U1 = R1 * I  U1 = 180 Ω * 0,276 mA = 0,05 V
U2 = R2 * I  U2 = 3900 Ω * 0,276 mA = 1,08 V
U3 = R3 * I  U3 = 6800 Ω * 0,276 mA = 1,88 V

## Slide 107: Parallelschaltung von Widerständen
Werden Widerstände parallel geschaltet, ist der Gesamtwiderstand geringer als der kleinste Einzelwiderstand.

## Slide 108: Parallelschaltung von Widerständen
Die Formel ist = + +… +
Wichtige Taste auf dem Taschenrechner ist: 1/x

## Slide 109: Parallelschaltung von Widerständen
Die Formel ist = + +… +
Also: = + = 591 Ω

## Slide 110: Parallelschaltung von Widerständen
Wie groß ist die Stromstärke in dieser Schaltung?

## Slide 111: Parallelschaltung von Widerständen
Wie groß ist die Stromstärke in dieser Schaltung?
=

## Slide 112: Parallelschaltung von Widerständen
Wie groß ist die Stromstärke in dieser Schaltung?
= +

## Slide 113: Parallelschaltung von Widerständen
Wie groß ist die Stromstärke in dieser Schaltung?
= +  =

## Slide 114: Parallelschaltung von Widerständen
Wie groß ist die Stromstärke in dieser Schaltung?
= +  = + 

## Slide 115: Parallelschaltung von Widerständen
Wie groß ist die Stromstärke in dieser Schaltung?
= +  = +  Rges=591 Ω

## Slide 116: Parallelschaltung von Widerständen
Wie groß ist die Stromstärke in dieser Schaltung?
= +  = +  Rges=591 Ω
I =

## Slide 117: Parallelschaltung von Widerständen
Wie groß ist die Stromstärke in dieser Schaltung?
= +  = +  Rges=591 Ω
I = U : R  I =

## Slide 118: Parallelschaltung von Widerständen
Wie groß ist die Stromstärke in dieser Schaltung?
= +  = +  Rges=591 Ω
I = U : R  I = 5 V : 591 Ω =

## Slide 119: Parallelschaltung von Widerständen
Wie groß ist die Stromstärke in dieser Schaltung?
= +  = +  Rges=591 Ω
I = U : R  I = 5 V : 591 Ω = 0,00846 A =

## Slide 120: Parallelschaltung von Widerständen
Wie groß ist die Stromstärke in dieser Schaltung?
= +  = +  Rges=591 Ω
I = U : R  I = 5 V : 591 Ω = 0,00846 A = 8,46 mA

## Slide 121: Parallelschaltung von Widerständen
Wieviel Strom fließt durch die Widerstände?
Iges = 8,46 mA

## Slide 122: Parallelschaltung von Widerständen
Wieviel Strom fließt durch die Widerstände?
Iges = 8,46 mA

## Slide 123: Parallelschaltung von Widerständen
Wieviel Strom fließt durch die Widerstände?
Iges = 8,46 mA  IR2 =

## Slide 124: Parallelschaltung von Widerständen
Wieviel Strom fließt durch die Widerstände?
Iges = 8,46 mA  IR2 = 8,46 mA : 5,58 =

## Slide 125: Parallelschaltung von Widerständen
Wieviel Strom fließt durch die Widerstände?
Iges = 8,46 mA  IR2 = 8,46 mA : 5,58 = 1,54 mA

## Slide 126: Parallelschaltung von Widerständen
Wieviel Strom fließt durch die Widerstände?
Iges = 8,46 mA  IR2 = 8,46 mA : 5,58 = 1,54 mA
 IR1 =

## Slide 127: Parallelschaltung von Widerständen
Wieviel Strom fließt durch die Widerstände?
Iges = 8,46 mA  IR2 = 8,46 mA : 5,58 = 1,54 mA
 IR1 = 1,54 mA * 4,58 =

## Slide 128: Parallelschaltung von Widerständen
Wieviel Strom fließt durch die Widerstände?
Iges = 8,46 mA  IR2 = 8,46 mA : 5,58 = 1,54 mA
 IR1 = 1,54 mA * 4,58 = 7,05 mA

## Slide 129: Letzte Aufgabe:
Berechne alle Ströme und Spannungen in dieser Schaltung!

## Slide 130: Vorgehensweise:
Berechne zunächst den Gesamtwiderstand und den Gesamtstrom der Schaltung!

## Slide 131: Gesamtwiderstand:
Gesamtwiderstand:

## Slide 132: Gesamtwiderstand:
Gesamtwiderstand:
=

## Slide 133: Gesamtwiderstand:
Gesamtwiderstand:
=

## Slide 134: Gesamtwiderstand:
Gesamtwiderstand:
=

## Slide 135: Gesamtwiderstand:
Gesamtwiderstand:
= 

## Slide 136: Gesamtwiderstand:
Gesamtwiderstand:
=  =

## Slide 137: Gesamtwiderstand:
Gesamtwiderstand:
=  =

## Slide 138: Gesamtwiderstand:
Gesamtwiderstand:
=  =

## Slide 139: Gesamtwiderstand:
Gesamtwiderstand:
=  =
Rges =

## Slide 140: Gesamtwiderstand:
Gesamtwiderstand:
=  =
Rges = 666,6 Ω

## Slide 141: Gesamtstrom:
Gesamtwiderstand:
=  =
Rges = 666,6 Ω
Gesamtstrom: Iges =

## Slide 142: Gesamtstrom:
Gesamtwiderstand:
=  =
Rges = 666,6 Ω
Gesamtstrom: Iges = U : R

## Slide 143: Gesamtstrom:
Gesamtwiderstand:
=  =
Rges = 666,6 Ω
Gesamtstrom: Iges = U : R  Iges =

## Slide 144: Gesamtstrom:
Gesamtwiderstand:
=  =
Rges = 666,6 Ω
Gesamtstrom: Iges = U : R  Iges = 12 V : 666,6 Ω

## Slide 145: Gesamtstrom:
Gesamtwiderstand:
=  =
Rges = 666,6 Ω
Gesamtstrom: Iges = U : R  Iges = 12 V : 666,6 Ω  Iges =

## Slide 146: Gesamtstrom:
Gesamtwiderstand:
=  =
Rges = 666,6 Ω
Gesamtstrom: Iges = U : R  Iges = 12 V : 666,6 Ω  Iges = 18 mA

## Slide 147: Lösung:
Rges = 666,6 Ω
Iges = 18 mA
U = 12 V

## Slide 148: Lösung:
Rges = 666,6 Ω
Iges = 18 mA
U = 12 V
Strom:

## Slide 149: Lösung:
Rges = 666,6 Ω
Iges = 18 mA
U = 12 V
Strom:

## Slide 150: Lösung:
Rges = 666,6 Ω
Iges = 18 mA
U = 12 V
Strom: 

## Slide 151: Lösung:
Rges = 666,6 Ω
Iges = 18 mA
U = 12 V
Strom:  18 mA : 3 =

## Slide 152: Lösung:
Rges = 666,6 Ω
Iges = 18 mA
U = 12 V
Strom:  18 mA : 3 = 6 mA

## Slide 153: Lösung:
Rges = 666,6 Ω
Iges = 18 mA
U = 12 V
Strom:  18 mA : 3 = 6 mA, davon 2 Anteile durch R1, und 1 Anteil durch R2/3:

## Slide 154: Lösung:
Rges = 666,6 Ω
Iges = 18 mA
U = 12 V
Strom:  18 mA : 3 = 6 mA, davon 2 Anteile durch R1, und 1 Anteil durch R2/3:
IR1 =

## Slide 155: Lösung:
Rges = 666,6 Ω
Iges = 18 mA
U = 12 V
Strom:  18 mA : 3 = 6 mA, davon 2 Anteile durch R1, und 1 Anteil durch R2/3:
IR1 = 12 mA

## Slide 156: Lösung:
Rges = 666,6 Ω
Iges = 18 mA
U = 12 V
Strom:  18 mA : 3 = 6 mA, davon 2 Anteile durch R1, und 1 Anteil durch R2/3:
IR1 = 12 mA | IR2/3 =

## Slide 157: Lösung:
Rges = 666,6 Ω
Iges = 18 mA
U = 12 V
Strom:  18 mA : 3 = 6 mA, davon 2 Anteile durch R1, und 1 Anteil durch R2/3:
IR1 = 12 mA | IR2/3 = 6 mA

## Slide 158: Lösung:
Rges = 666,6 Ω
Iges = 18 mA
U = 12 V
Strom:  18 mA : 3 = 6 mA, davon 2 Anteile durch R1, und 1 Anteil durch R2/3:
IR1 = 12 mA | IR2/3 = 6 mA
UR1 =

## Slide 159: Lösung:
Rges = 666,6 Ω
Iges = 18 mA
U = 12 V
Strom:  18 mA : 3 = 6 mA, davon 2 Anteile durch R1, und 1 Anteil durch R2/3:
IR1 = 12 mA | IR2/3 = 6 mA
UR1 = 12 V

## Slide 160: Lösung:
Rges = 666,6 Ω
Iges = 18 mA
U = 12 V
Strom:  18 mA : 3 = 6 mA, davon 2 Anteile durch R1, und 1 Anteil durch R2/3:
IR1 = 12 mA | IR2/3 = 6 mA
UR1 = 12 V |

## Slide 161: Lösung:
Rges = 666,6 Ω
Iges = 18 mA
U = 12 V
Strom:  18 mA : 3 = 6 mA, davon 2 Anteile durch R1, und 1 Anteil durch R2/3:
IR1 = 12 mA | IR2/3 = 6 mA
UR1 = 12 V | UR2/3 =

## Slide 162: Lösung:
Rges = 666,6 Ω
Iges = 18 mA
U = 12 V
Strom:  18 mA : 3 = 6 mA, davon 2 Anteile durch R1, und 1 Anteil durch R2/3:
IR1 = 12 mA | IR2/3 = 6 mA
UR1 = 12 V | UR2/3 = 12V : 2 =

## Slide 163: Lösung:
Rges = 666,6 Ω
Iges = 18 mA
U = 12 V
Strom:  18 mA : 3 = 6 mA, davon 2 Anteile durch R1, und 1 Anteil durch R2/3:
IR1 = 12 mA | IR2/3 = 6 mA
UR1 = 12 V | UR2/3 = 12V : 2 = 6V

## Slide 164: Lösung

## Slide 165: Lösung